## Slide 1: Разработка алгоритма предотвращения столкновений манипулятора с препятствиями в режиме ручного управления
Студент: Халявин Никита Андреевич, группа 3331506/60401
Руководитель: Хазанский Роман Роленович, лаб. 5215

## Slide 2: Обоснование темы
При выполнении работ с использованием манипулятора оператор не всегда может уследить за положением звеньев и предотвратить их столкновение с препятствиями, что может привести к повреждению дорогостоящего оборудования и помешать выполнению поставленной задачи.
Используемые на данный момент алгоритмы требуют больших вычислительных мощностей и объёмов памяти, что не позволяет использовать их на мобильных роботах, которые по каким-то причинам не могут использовать высокопроизводительные вычислительные системы (например из-за слишком маленьких габаритов или трудностей с охлаждением). Решения же, основанные на использовании дополнительных сенсорных систем, сложны в реализации, и также не могут быть использованы для малогабаритных роботов.

## Slide 3: Цель и задачи:
Цель – разработать и программно реализовать алгоритм, предотвращающий столкновение звеньев трёхзвенного манипулятора с препятствиями и друг с другом.
Задачи:
Аналитический обзор существующих подходов к решению проблемы
Выбор и, при необходимости, доработка пути решения
Тестирование на виртуальном манипуляторе, но с использованием реального микроконтроллера

## Slide 4: Требования к разрабатываемому решению
должно быть универсальным;
не должно быть причиной столкновений, которых бы не произошло без его применения;
не должно ухудшать характеристики манипулятора;
программная реализация должна быть способна корректно работать на микроконтроллере STM32F407VH производителя ST Microelectronics.

## Slide 5: Аналитический обзор
В ходе обзора существующих решений было обнаружено несколько основных путей решения проблемы. На следующих слайдах приведены их основные преимущества и недостатки

## Slide 6: Решения на основе установки дополнительных сенсорных систем
Преимущества:
Алгоритмы работы просты
Могут работать со всеми препятствиями, даже с недетерминированными
Основной недостаток этого типа решений заключается в том, что установка таких дополнительного оборудования затруднена ограничениями на габариты робота, а потому это решение не может являться универсальным. По этой причине этот способ решения задачи далее не рассматривается.

## Slide 7: Решения на основе алгоритмов потенциального планирования
В этом методе используется поле отталкивающего потенциала, причём потенциал точки определяется в зависимости от её близости к препятствию. Поскольку определение потенциала большого числа точек является трудоёмкой задачей, вместо этого вычисляется только виртуальная сила, действующая на звено, в зависимости от расстояния до препятствия.
Преимущества: простота, плавность работы, возможность использовать тот же подход для планирования траектории в автоматическом режиме.
Недостатки: траектория движения может отличаться от той, которую укажет оператор, при отпускании ручки управления манипулятор может переместиться. В результате могут произойти другие столкновения, поэтому такой подход далее не рассматривается.

## Slide 8: Решения, действующие в пространстве конфигураций
Для решения поставленной задачи для каждой точки пространства конфигураций определяется наличие пересечения звеньев с препятствиями или друг с другом. Далее требуется лишь проверить, нет ли коллизии в точке пространства, в которую необходимо переместиться.
Преимущества: быстрота и надёжность работы, а также возможность использовать то же изображение в пространстве конфигураций для алгоритма автоматического планирования траектории.
Недостатки: компромисс между дискретностью и занимаемой памятью, из-за чего обеспечить плавное движение манипулятора с имеющимися ресурсами не удастся, а потому данное решение далее не рассматривается.

## Slide 9: Алгоритмы обнаружения столкновений (collision detection)
Для решения проблемы в рабочем пространстве применяются алгоритмы обнаружения столкновений. Они делятся на априорные(прогнозирование траектории и вычисление точного времени столкновения) и апостериорные (проверка только пересечений, которые уже произошли после перемещения объектов). Априорные алгоритмы позволяют с большой точностью проводить физические симуляции, однако для предотвращения столкновений это не важно, а для их применения требуется большая производительность вычислительного устройства. По этой причине далее рассматриваются апостериорные алгоритмы.

## Slide 10: Геометрическая аппроксимация
Решение задачи обнаружения и прогнозирования пересечений трёхмерных объектов усложняется по мере увеличения количества поверхностей. С целью уменьшения количества поверхностей вместо сложной модели объекта используется его аппроксимация ограничивающим объёмом – областью пространства, которая содержит в себе рассматриваемый объект целиком. Чаще всего для этого используют выпуклые объекты, так как с ними удобнее работать. Обычно используются сферы, выровненные по осям прямоугольные параллелепипеды (в англоязычной литературе AABB), ориентированные прямоугольные параллелепипеды (OBB) и дискретно ориентированные многогранники. С целью уменьшения вычислительных затрат может также использоваться иерархическая структура, что позволяет не производить сложных вычислений для объектов, которые находятся далеко друг от друга.

## Slide 11: Алгоритмы обнаружения столкновений
В данной работе используется 2 типа алгоритмов: алгоритм на основе теоремы о разделяющей оси (далее SAT) для широкой фазы и алгоритм Гилберта-Джонсона-Кирти (GJK) для узкой.
SAT работает за константное время (в худшем случае для OBB рассматриваются проекции точек на 15 направлений) и позволяет определить факт наличия уже существующего пересечения тел.
GJK работает является итеративным алгоритмом и работает существенно дольше, но зато позволяет вычислить расстояние между объектами. Кроме того, он может работать с любыми выпуклыми объектами (хотя от формы зависит скорость схождения).

## Slide 12: Выбранный путь решения
Поскольку существующие подходы не удовлетворяют выдвинутым требованиям, был разработан альтернативный подход к решению задачи. Он основан на приближённом вычислении минимально возможного времени до ближайшего столкновения при условии движения с заданной оператором скоростью. В случае если это время оказывается меньше установленного порогового, скорость движения манипулятора уменьшается таким образом, чтобы время оказалось равно пороговому.
При вычисление приближённого времени вращение звеньев не учитывается, только линейные перемещения. Для двух конфигураций манипулятора (текущей и предполагаемой следующей) выполняется поиск вектора кратчайшего расстояния между объектами, и по величине проекции изменения этого вектора на вектор текущего расстояния определяется приближённая максимальная скорость сближения, а после и минимальное время до столкновения.

## Slide 13: Разработанное решение
Иерархия аппроксимирующих объёмов имеет следующий вид. Для каждого звена на широкой фазе создаётся OBB, включающий в себя звено и зону безопасности вокруг него, определение коллизий происходит по SAT. На узкой фазе применено три типа ограничивающих объёмов: OBB, сфера и цилиндр, а для вычисления вектора расстояния применён алгоритм GJK.

## Slide 14: Тестирование
В ходе тестирования программа была запущена на отладочной плате stm32discaveryf4, ввод вектора желаемой скорости осуществлялся с помощью тактовых кнопок. Вектор конфигурации манипулятора, получаемый в результате работы программы, отправлялся по протоколу UART на персональный компьютер, где конфигурация манипулятора визуализировалась с помощью программы, написанной в среде разработки unity, чтобы оператор мог получить сведения о текущем положении манипулятора. Контроль правильности работы вследствие высокой сложности задачи производился оператором вручную.
Также с помощью встроенного в программу наблюдателя на основе аппаратного таймера микроконтроллера было произведено измерение времени, затрачиваемого наиболее ресурсоёмкими частями решения.

## Slide 15: Результаты качественного тестирования
Хотя алгоритму и удалось успешно справиться с задачей предотвращения коллизий, программная реализация решения на данный момент работает некорректно, поскольку в некоторых положениях происходят ложные срабатывания алгоритма. Непосредственная причина такого поведения пока не обнаружена, однако установлено что это происходит вследствие ошибки в работе реализации алгоритма GJK.

## Slide 16: Результаты тестирования затрачиваемого времени
Тестирование было проведено с отключенной и включенной оптимизацией при компиляции, здесь приведены результаты с оптимизацией. Статистические данные собраны для некоторого продолжительного времени работы алгоритма
Алгоритм | SAT | GJK
Максимальное время, мкс | 260 | 5003
Минимальное время, мкс | 12 | 673
Среднее время период измерений, мкс | 65,90 | 2343,40
Количество вызовов за период измерений | 2232 | 3424
Общее время за период измерений, мкс | 147100 | 8023785

## Slide 17: Вывод и план дальнейших действий
Как видно из результатов тестирования, разработанная программа после исправления существующей ошибки будет пригодна для решения поставленной задачи.
Перспективными направлениями для дальнейшей оптимизации программы являются:
Уменьшение времени, затрачиваемого реализацией алгоритма GJK (или использование другого алгоритма определения кратчайшего вектора)
Снижение частоты обращений к алгоритму GJK
Также необходимо провести более детальное тестирование решения с применением различных кинематических схем манипулятора, а также с более детальным моделированием поведения манипулятора, то есть с учётом движения манипулятора во время вычислений и времени переходного процесса при изменении скорости звеньев.
После этого также целесообразно провести тестирование данного решения на реальном манипуляторе.

## Slide 18: Список литературы
Определение коллизий аппроксимирующих сфер и прямоугольных параллелепипедов в системах трехмерного моделирования - Трушин А.М., 2015
3D Collision Detection: A Survey Pablo Jimenez, Carme Torras, Federico Thomas, 2001
A 3-dimensional force field method for robot collision avoidance in complex environments – P.Chotiprayanakul, D.K.Liu, D.Wang, G.Dissanayake, 2007
Real-Time Obstacle Avoidance for Manipulators and Mobile Robots – Oussama Khatib, 1986
On-line collision avoidance for collaborative robot manipulators by adjusting off-line generated paths: an industrial use case – Mohammad Safeea, Pedro Neto, Richard Bearee, 2019
Анализ столкновений – Горячкина А. Ю., 2014
Алгоритмы обнаружения столкновений – Д.И. Собинов, В.В. Коробицын, 2010
Collision Detection Algorithms for Motion Planning – P. Jim´enez, F. Thomas and C. Torras, 1998
A New Fast and Robust Collision Detection and Force Computation Algorithm Applied to the Physics Engine Bullet: Method, Integration, and Evaluation – Mikel Sagardia, Theodoros Stouraitis, and João Lopes e Silva, 2014
New trends in collision detection performance – Quentin Avril, Valérie Gouranton, Bruno Arnaldi, 2009
The Gilbert-Johnson-Keerthi Distance Algorithm – Patrick Lindemann, 2009
Technical Report TR-TI-2005-1-Collision Detection for k-DOPs using SAT with Error Bounded Fixed-Point Arithmetic - Stefan Hochgürtel, Andreas Raabe, Joachim K Anlauf, Gabriel Zachmann, 2005
Sensor covering of a robot arm for collision avoidance - D. Gandhi, Enric Cervera, 2003
An improved artificial potential field method of trajectory planning and obstacle avoidance for redundant manipulators – Wenrui Wang, Mingchao Zhu, Xiaoming Wang, Shuai He, Junpei He, Zhenbang Xu, 2018
Efficient Computation of Configuration Space Transforms for Collision free motion planning - Rachit Sapra, Somajyoti Majumder, Michael Mathew, 2014